УДК 681.511

синтез ЦИФРОВЫХ фильтров ВЫСОКИХ ПОРЯДКОВ

Овсеенко Галина Анатольевна, ФГБОУ ВО «КГЭУ», магистр,

г. Казань Республика Татарстан, galinka.ovseenko@mail.ru

Погодицкий Олег Владиславович, ФГБОУ ВО КГЭУ, к.т.н., доцент, iskra_18@mail.ru

В работе рассматривается синтез цифрового фильтра пятого порядка на основе дискретной аппроксимации аналоговой модели в прецизионной быстродействующей измерительной системе. Показана возможность решения задачи увеличения точности за счет экспериментально-аналитического выбора частоты дискретизации и программная реализация цифрового алгоритма в среде CoDeSys с применением MatLab.

Ключевые слова: синтез, цифровой фильтр, измерительная система, частота дискретизации, экспериментально-аналитический выбор.

Использование аналоговых фильтров в измерительных системах, несмотря на сравнительную простоту реализации, ограничено порядком этих устройств. В ряде случаев в быстродействующих прецизионных системах принимаются дополнительные меры по обеспечению устойчивости и качества процесса измерения [1]. В этом случае порядок аналоговых фильтров возрастает, и их техническая реализация становится затруднительной.

В статье показана дискретная аппроксимация аналогового фильтра высокого порядка и получение векторно-матричного алгоритма работы цифрового фильтра измерительного контура (ЦФИК) в виде разностных уравнений в форме Коши с последующей реализацией полученного алгоритма на языке Structured Text (ST) в программной среде CoDeSys.

Аналоговый фильтр-прототип, полученный в ходе синтеза измерительной прецизионной быстродействующей системы имеет передаточную функцию

Дискретная аппроксимация передаточной функции ЦФИК приводит к  структурной схеме программирования, которая показана на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема непосредственного программирования

цифрового фильтра измерительного контура

Отметим, что частота дискретизации Fs выбрана в процессе моделирования цифроаналоговой измерительной прецизионной системы. Так, изначально установлено, что при частоте дискретизации 1 кГц получен расходящийся процесс измерения. Многократное повторное моделирование при экспериментальном подборе Fs показало, что значение 70 кГц приводит к устойчивому переходному процессу в измерительной системе при интегрировании методом Розенброка. Результаты моделирования показаны на рис. 2.

На графиках заметно отличие максимальных отклонений переходных характеристик с перерегулированием 2,8% для цифрового фильтра  и 0,6% для аналогового фильтра . Кроме того, на начальном этапе процесса измерения имеют место искажения в виде небольших кратковременных (менее 0,0002 с) выбросов, не оказывающих существенного влияния на результаты измерения.

α(t), рад

t, c

Рис. 2. Переходные характеристики измерительной системы

с аналоговым  и цифровым  фильтрами

ИСТОЧНИКИ

- Малёв Н.А. Синтез и реализация цифрового регулятора высокого порядка на программируемом логическом контроллере / Н.А. Малёв, О.В. Погодицкий, А.Н. Цветков // IX Международная (XX Всероссийская) конференция по автоматизированному электроприводу АЭП-2016 (ICPDS'2016): сборник материалов. – 2016.

- Погодицкий О.В. Цифровые системы управления: Учеб. пособие – 2-ое изд. перераб. и доп. Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2010. – 188 с.

- Лапшин А.С., Кубалова А.Р., Кубалов Р.И. Анализ, моделирование, экспериментальное исследование и оптимизация фильтра на встречных стержнях микрополосковом исполнении // в сборнике: Актуальные проблемы инфотелекоммуникаций в науке и образовании II Международная конференция научно-техническая и научно-методическая конференция. 2013. С. 464-466.