УДК 621.317.7

ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ (МУХАРДА - СИРИЯ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ.

Местников Н.П.1, Алхадж Х.Ф.2, Альзаккар А.М-Н.3

ИФТПС СО РАН, г. Якутск1, ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань2,3, Россия

Науч. рук. проф. д.т.н. Валеев И.М.

Аннотация: В данном тезисе представляется описание устойчивости электрического напряжения на станции Мухарда в городе Хама в Сирии, где изучена во время нормальных режимов работы вплоть до нормальных состояний нагрузки. Результаты получены с использованием искусственной нейронной сети. Эта сеть характеризуется скоростью и точностью обработки до сбоя и отключения питания, что может привести к экономическим проблемам. Данное исследование было проведено с использованием двух различных схем генерации на этой станции (один - двойной).

Ключевые слова: Станция, искусственная нейронная сеть (ИНС), падение напряжения, устойчивость.

Нейрон — это блок обработки информации, который играет фундаментальную роль в работе нейронной сети. Представлена модель нейрона, которая составляет основу для проектирования большого семейства нейронов. Здесь мы выделяем три основных элемента нейронной модели [1,2]:

Вышеупомянутая нейронная модель также включает внешнее смещение, обозначенное bk. Смещение bk имеет эффект увеличения или уменьшения чистого входного сигнала функции активации, в зависимости от того, положительный он или отрицательный, соответственно.

Внедрение нейронной сети:

1 – Тренировочный этап (off-line): В настоящей работе нейронная сеть обучалась с использованием алгоритма обратного распространения [4] в качестве алгоритма обучения, который является одним из лучших алгоритмов, используемых для статистического изучения случаев (в автономном режиме). Эта сеть была применена к испытательной системе для станции Мухарда в Сирии, которая имеет четыре турбины, каждая из которых имеет номинальную мощность приблизительно 150 МВт.

2 – Стадия тестирования (on-line) в случае двойных генераторов (Г1 + Г2): Сеть будет протестирована методом (0-1). Значение (0): указывает на нормальную нагрузку и, следовательно, на стабильность напряжения. Значение (1): указывает на перегрузку и, следовательно, нестабильность напряжения.

А-Ситуация перегрузки: значение для третьего состояния нагрузки (205 МВт) вводится, чтобы показать: Значение (190,0176 МВт) является выходом нейронной сети. Значение (1) указывает на перегрузку системы. Как следствие: (обвал напряжения - отключение напряжения - энергосистема будет нестабильной).

B-Нормальная ситуация с нагрузкой: вводится значение для четвертого состояния нагрузки (175 МВт), чтобы показать: Значение (190,0176 МВт) является выходом нейронной сети. Значение (0) указывает на нормальную загрузку системы. В результате: (энергосистема будет стабильной).

Выводы:

Представлена управляющая способность нейронной сети на выходе системы в зависимости от точной информации о системе, на которой сеть должна быть обучена. Также определено, что при обучении нейронной сети необходима очень точная информация об исследуемой системе. Вместе с тем время отклика и обработки значительно меньше, чем в случае использования других (традиционных) методов контроля стабильности сети.

Источники

1. S.Ammavajjula, M.Kambala and D.Kasimahanthi, “An Introduction to Artificial Neural Networks,” IEEE, 2018.

2. E.Petriu, “Neural Networks: Basics,”University of Ottawa, 42p,2017.

3. Q.Zhou, “Online Voltage Stability Prediction and Control Using Computational Intelligence Technique,” The University of Manitoba, Canada, 2010.

4. Mirza Cilimkovic. Neural Networks and Back Propagation Algorithm, Institute of Technology Blanchardstown, 2010.