УДК 621.313

Особенности формирования моделей

чувствительности электромеханических

преобразователей постоянного тока

Николай Анатольевич Малёв, Олег Владиславович Погодицкий,

Айрат Рустемович Имамиев

ФГБОУ ВО «КГЭУ», г. Казань, Республика Татарстан

maleeev@mail.ru

В работе рассматривается вопрос формирования модели чувствительности выходных координат электрической машины постоянного тока к вариациям параметров. Получены уравнения чувствительности по параметрам якорной цепи и моменту инерции, сформирована векторно-матричная структурная схема вычисления функций чувствительности и соответствующие Simulink-модели. Проведено моделирование полученных уравнений и определены наиболее влияющие параметры электромеханического преобразователя и наиболее чувствительные к вариациям данных параметров выходные координаты.

Ключевые слова: моделирование, электромеханический преобразователь, двигатель постоянного тока, уравнения чувствительности, вариации параметров.

FEATURES OF FORMATION MODELS SENSITIVITY

OF ELECTROMECHANICAL DC CONVERTERS

Nikolay Anatolievich Malev, Oleg Vladislavovich Pogoditsky,

Ayrat Rustemovich Imamiev

Kazan State Power Engineering University, Kazan, Republic of Tatarstan

maleeev@mail.ru

The paper deals with the formation of a model of the sensitivity of the output coordinates of a DC electric machine to variations in parameters. Equations of sensitivity are obtained for the parameters of the anchor chain and the moment of inertia, a vector-matrix structural diagram of the calculation of sensitivity functions and the corresponding Simulink-models are formed. The obtained equations are modeled and the most influencing parameters of the electromechanical converter, as well as the output coordinates, which are most sensitive to variations in these parameters, are determined.

Keywords: simulation, electromechanical converter, DC motor, sensitivity equations, parameter variations.

Электромеханический преобразователь постоянного тока описывается следующей системой дифференциальных уравнений:

(1)

Продифференцируем каждое из уравнений системы (1) по следующим параметрам: активному сопротивлению якоря Ra, индуктивности якоря La и моменту инерции J. В результате получим следующую систему уравнений чувствительности [1]:

(2)

Приведем систему (2) к векторно-матричной форме

,                                         (3)

где  – вектор чувствительности; χ – вектор параметров; – основная матрица системы (матрица Якоби);  – матрица входа;  – вектор номинальных значений входных координат.

Приведем систему дифференциальных уравнений чувствительности (2) к форме (3), учитывая, что основная матрица системы размерностью  с блоками, соответствующими каждому нестабильному параметру размерностью

а матрица входа размерностью  с блоками, соответствующими каждому нестабильному параметру размерностью

.

Полученным соотношениям соответствует векторно-матричная структурная схема для исследования влияния вариаций параметров Ra, La и J на динамические свойства ЭМП постоянного тока, представленная на рис. 1.

Рис. 1. Векторно-матричная структурная схема вычисления функций чувствительности ЭМП постоянного тока

В качестве объекта исследования рассмотрим двигатель постоянного тока типа 4ПБ112М2Г [2]. Соответствующая Simulink-модель представлена на рис. 2 [3].

Рис. 2. Simulink-модель вычисления вектора чувствительности ЭМП постоянного тока

Максимальные установившиеся значения функций чувствительности соответствуют изменениям момента инерции, а наиболее чувствительной к вариациям параметров координатой является скорость вращения.

Источники

- Гарькина И.А., Данилов А.М., Тюкалов Д.Е. Сложные системы: идентификация динамических характеристик, возмущений и помех // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1. Ч. 1. С. 88.

- Малёв Н.А., Мухаметшин А.И., Погодицкий О.В., Городнов А.Г. Экспериментально-аналитическая идентификация математической модели электромеханического преобразователя постоянного тока с применением метода наименьших квадратов. Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2019, № 21(4). – С. 113–122

- Малёв Н.А., Погодицкий О.В., Цветкович А.М. Особенности применения теории чувствительности для анализа влияния параметрических возмущений на динамические свойства электромеханических преобразователей. Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2019, № 21(6). – С. 101-110.