УДК 551.1:523.3

ОБИТАЕМАЯ ЛУННАЯ СТАНЦИЯ В ЛАВОВОЙ ТРУБКЕ

Кариева Лиана Ильдаровна1

Науч. рук. ктн, доцент Кондратьев Александр Евгеньевич2

1,2ФГБОУ ВО «КГЭУ», г.Казань, Республика Татарстан

1kariyeval@gmail.com

Аннотация: в данной работе исследуется вопрос защиты проектируемых обитаемых лунных станций от внешних воздействий. Описаны основные факторы опасных воздействий. Раскрыто понятие лавовых трубок.

Ключевые слова: обитаемая лунная станция, лавовые трубки, колонизация Луны

HABITABLE LUNAR STATION IN A LAVA TUBE

Kariyeva Liana Ildarovna1

Scientific advisor Kondratiev Alexander Evgenievich2

1,2 FGBOU VO "KGEU", Kazan, Republic of Tatarstan

1kariyeval@gmail.com

Abstract: this article researches the issue of protecting habitable Lunar stations from external influences. The main factors of hazardous effects are described. The concept of lava tubes is revealed.

Keywords: habitable lunar station, lava tubes, colonization of the Moon

Одними из главных опасностей для людей на лунной базе является частое падение метеоритов и астероидов, оставляющие глубокие кратеры и повышенный радиационный фон на поверхности спутника, а также сильная уязвимость солнечным ветрам, которые могут причинить сильный ущерб электронике [1].

Отсутствие атмосферы, также ведет к сильным колебаниям температур на поверхности Луны в широком диапазоне от +127°С до -173°С. Но если станцию поместить в лунный грунт, то температура вокруг станции будет всегда постоянна и равна приблизительно -35°С. При таком расположении возможно  использовать известные земные технологии и материалы для постройки станции, что существенно облегчит процесс колонизации Луны [2].

В начале 1960 годов, астроном Карл Саган заявил, что в недрах спутника Земли  имеются пещеры больших размеров [3]. Ученые давно полагали, что на Луне существуют лавовые трубки, однако детально изучить одну из них удалось относительно недавно с помощью радара, установленного на японском зонде «Selene». Выяснилось, что на спутнике Земли находится пещера протяженностью примерно 50 км и высотой более 75 м. Согласно исследованиям, она образовалась 3,5 млрд лет назад вследствие вулканической активности.

Лавовые трубки – каналы, которые образовались при неравномерном остывании текущей со склонов вулкана лавы. Поверхностные слои лавы остывают быстрее благодаря контакту с внешней средой, формируя твердую корку. В результате с течением времени стенки канала утолщаются, а потоки горячей лавы вытекают, оставляя за собой пещеры [4].

Подобные пустоты могут дать надежную защиту от метеоритов, которые не сгорают в атмосфере Луны. Под поверхностью также могут содержаться водяной лед и летучие химические вещества, которые можно использовать как топливо. А толстый слой горной породы может обеспечить защиту от солнечного излучения [5].

ИСТОЧНИКИ

1. Якупова, И. Д. Защита от солнечной радиации в Ближнем космосе / И. Д. Якупова // Инженерные кадры - будущее инновационной экономики России. – 2020. – № 5. – С. 191-193.

2. Сергеева, Д. В. Особенности обеспечения жизнедеятельности на лунной станции / Д. В. Сергеева // Тинчуринские чтения : Материалы XIV Международной молодежной научной конференции. В 3-х томах, Казань, 23 апреля – 26  2019 года / Под общей редакцией Э.Ю. Абдуллазянова. – Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2019. – С. 147-150.

2. Сергеева, Д. В. Тепловая конструкция для обеспечения базы под реголитом / Д. В. Сергеева // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика : Тезисы докладов, Москва, 12–13 марта 2020 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью "Центр полиграфических услуг " РАДУГА", 2020. – С. 1131.

3. Сергеева, Д. В. Обеспечение теплового режима обитаемой лунной станции / Д. В. Сергеева // Теплоэнергетика : Пятнадцатая всероссийская (седьмая международная) научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых: материалы конференции. В 6-ти томах, Иваново, 07–10 апреля 2020 года. – Иваново: Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина, 2020. – С. 118.

4. Якупова, И. Д. Тепловая изоляция в Ближнем космосе / И. Д. Якупова // Научному прогрессу – творчество молодых. – 2020. – № 2. – С. 83-85.

5. Сергеева, Д. В. Особенности организации системы теплоснабжения на обитаемой лунной базе / Д. В. Сергеева // Тинчуринские чтения - 2020 "Энергетика и цифровая трансформация" : Материалы Международной молодежной научной конференции. В 3-х томах, Казань, 28–29 апреля 2020 года / Под общей редакцией Э.Ю. Абдуллазянова. – Казань: Казанский государственный энергетический университет, 2020. – С. 135-136.